ГОСТ 2.315-68

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРОЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

Изменение № 2 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система конструкторской документации ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРОЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Unified system for design documentation. Simplified and symbolic designations of fasteners. | ГОСТ 2.315-68* Взамен ГОСТ 3465-52 |
| --- | --- |

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от декабря 1967 г. срок введения установлен

с 01.01.71

1. Настоящий стандарт устанавливает упрощенные и условные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах и чертежах общих видов всех отраслей промышленности и строительства. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1978-79.

2. На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение крепежных деталей (упрощенное или условное) выбирают в зависимости от назначения и масштаба чертежа.

Крепежные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения.

3. Упрощенные и условные изображения крепежных деталей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
|  | упрощенное | условное |
| 1. Болты и винты: с шестигранной головкой |  |  |
| с квадратной головкой |  |  |
| с молоткообразной головкой |  |  |
| 2. Болты: с полукруглой головкой и усом |  |  |
| откидные с круглой головкой |  |  |
| откидные с вилкой |  |  |
| фундаментные |  |  |
| 3. Винты: с полукруглой головкой |  |  |
| с цилиндрической головкой |  |  |
| с цилиндрической головкой и сферой |  |  |
| с полукруглой головкой и крестообразным шлицем |  |  |
| с цилиндрической головкой, сферой и крестообразным шлицем |  |  |
| с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ |  |  |
| с полупотайной головкой |  |  |
| с потайной головкой |  |  |
| с потайной головкой и крестообразным шлицем |  |  |
| с цилиндрической головкой саморежущие |  |  |
| с потайной головкой и крестообразным шлицем саморежущие |  |  |
| 4. Гайки: круглые |  |  |
| шестигранные |  |  |
| шестигранные прорезные и корончатые |  |  |
| гайки-барашки |  |  |
| 5. Шурупы: с полукруглой головкой |  |  |
| с потайной головкой |  |  |
| с полупотайной головкой |  |  |
| 6. Шпильки |  |  |
| 7. Шайбы: простые, стопорные и т. д. |  |  |
| стопорные с язычком |  |  |
| пружинные |  |  |
| 8. Штифты: цилиндрические |  |  |
| конические |  |  |
| 9. Гвозди |  |  |
| 10. Шплинты |  |  |
| 11. Резьбовые вставки |  |  |

4. Примеры упрощенных и условных изображений крепежных деталей в соединениях даны в табл. 2.

Таблица 2

| Изображение |
| --- |
| упрощенное | условное |

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5. Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном-двух местах каждого соединения, а в остальных - центровыми или осевыми линиями (черт. 1).

Черт. 1

6. Если на чертеже имеется несколько групп крепежных деталей, различных по типам и размерам, то вместо нанесения повторяющихся номеров позиций рекомендуется одинаковые крепежные детали обозначать условными знаками, а номер позиции наносить только один раз (черт. 2).

Черт. 2

В строительных чертежах допускается одинаковые группы крепежных деталей обводить сплошной тонкой линией с поясняющей надписью на полке линии-выноски; при этом преобладающие крепежные детали не обводят и не оговаривают в общих указаниях к чертежу.

7. Шлицы на головках крепежных деталей следует изображать одной сплошной линией, как показано на черт. 3: на одном виде - по оси крепежной детали, на другом - под углом 45 к рамке чертежа.

Черт. 3

Если линия шлица, проведенная под углом 45( к рамке чертежа, совпадает с центровой линией или близка по направлению к ней, то линия шлица проводится под углом 45( к центровой линии (черт. 4).

Черт. 4