ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ГОСТ 2.756-76 
(CT СЭВ 712-77)

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва 1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. The receiving part of electromechanical devices | ГОСТ 2.756-76* (CT СЭВ 712-77) Взамен ГОСТ 2.724-68, ГОСТ 2.725-68**, ГОСТ 2.738-68***, ГОСТ 2.747-68*4 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1976 г. № 1824 срок введения установлен

с 01.01.78

* Переиздание (октябрь 1997 г.) с Изменением №1, утвержденным в июле 1980 г. (ИУС 11-80)

** В части п. 9 (обозначения обмоток реле, контакторов и магнитных пускателей).

*** В части подпункта 7 табл. 1 (обозначения обмотки электромагнита искателя).

*4 В части подпунктов 22, 23 таблицы (обозначения обмотки реле, контактора, магнитного пускателя, электромагнита, обмотки электромагнита искателя).

*5 Обозначения исполнительных частей (контактов) электромеханических устройств установлены в ГОСТ 2.755-87.

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств (электрических реле, у которых связь воспринимающей части с исполнительной осуществляется механически, а также магнитных пускателей, контакторов и электромагнитов) в схемах*5, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности.

Стандарт соответствует CT СЭВ 712-77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств должны соответствовать приведенным в табл. 1.

3. Размеры условных графических обозначений должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Катушка электромеханического устройства. Общее обозначение Примечание. Выводы катушки допускается изображать с одной стороны прямоугольника |  |
| 2. Катушка электромеханического устройства с одной обмоткой. Примечание. Наклонную линию допускается не изображать, если нет необходимости подчеркнуть, что катушка с одной обмоткой |  |
| 3. Катушка электромеханического устройства с двумя обмотками Примечание. Допускается применять следующее обозначение |  |
| 4. Катушка электромеханического устройства с п обмотками |  |
| Примечания к подпунктам 2-4: |  |
| 1. Около прямоугольника или в прямоугольнике допускается указывать величины, характеризующие обмотку, например, катушка с двумя обмотками, сопротивление каждой 200 Ом |  |
| 2. Если катушку электромеханического устройства с несколькими обмотками разносят на схеме, то каждую обмотку изображают следующим образом: |  |
| катушка с двумя обмотками |  |
| катушка с n обмотками |  |
| 5. Катушка электромеханического устройства с двумя встречными обмотками |  |
| 6. Катушка электромеханического устройства с двумя встречными одинаковыми обмотками (бифилярная обмотка) |  |
| 7. Катушка электромеханического устройства с одним отводом |  |
| Примечание. Допускается применять следующее обозначение |  |
| 8. Катушка электромеханического устройства трехфазного тока |  |
| 9. Катушка электромеханического устройства с дополнительным графическим полем: |  |
| с одним дополнительным графическим полем |  |
| с двумя дополнительными графическими полями |  |
| Примечания: |  |
| 1. Линию между двумя дополнительными графическими полями допускается опускать |  |
| 2. В дополнительном графическом поле указывают уточняющие данные электромеханического устройства, например, электромагнит переменного тока |  |
| 10. Катушка электромеханического устройства с указанием вида обмотки: обмотка тока |  |
| обмотка напряжения |  |
| обмотка максимального тока |  |
| обмотка минимального напряжения |  |
| Примечание к подпунктам 9, 10. При отсутствии дополнительной информации в основном поле допускается в этом поле указывать уточняющие данные, например, катушка электромеханического устройства с обмоткой минимального тока |  |
| 11. Катушка поляризованного электромеханического устройства |  |
| Примечание. Допускается применять следующее обозначение |  |
| 12. Катушка электромеханического устройства, обладающая остаточным намагничиванием |  |
| 13. Катушка электромеханического устройства, имеющего механическую блокировку |  |
| 14. Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании |  |
| 15. Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании и отпускании |  |
| 16. Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании |  |
| 17. Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при отпускании |  |
| 18. Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании и отпускании |  |
| Примечание к подпунктам 14-18. Около условного графического обозначения допускается указывать временные характеристики электромеханического устройства 17, 18. (Измененная редакция, Изм. № 1). |  |
| 19. Катушка электромеханического устройства, нечувствительного к переменному току |  |
| 20. Катушка электромеханического устройства, работающего с механическим резонансом |  |
| Примечание. Допускается около обозначения указывать резонансную частоту |  |
| 21. Воспринимающая часть электротеплового реле |  |

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Катушка электромеханического устройства |  |
| 2. Катушка электромеханического устройства с одной обмоткой |  |
| 3. Катушка электромеханического устройства с двумя встречными обмотками |  |
| 4. Катушка электромеханического устройства с одним отводом |  |
| 5. Катушка электромеханического устройства: |  |
| с одним дополнительным графическим полем |  |
| с двумя дополнительными графическими полями |  |
| 6. Воспринимающая часть электротеплового реле |  |